## Slide 1: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
  Какие преимущества предоставляет управление измерительными приборами?
    Автоматизация процессов
    Экономия времени
    Применение одной платформы для решения многих задач
    Ограничение только одним типом измерительных приборов
Notes:   Ответ - a, b, и c.

## Slide 2: I. Потоковое программирование – Ответ на контрольный вопрос
НЕТ КОРРЕКТНОГО ОТВЕТА
Какой узел выполняется первым?
Add – возможно
Subtract – определенно нет
Random Number – возможно
Divide – возможно
Sine – определенно нет

## Slide 3: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Какая функция выполняется первой: Add или Subtract?
  Add
  Subtract
  Unknown (неизвестно)
Notes: Ответ - a.

## Slide 4: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Какая функция выполняется первой: Sine или Divide?
  Sine
  Divide
  Unknown (неизвестно)
Notes: Ответ - b.

## Slide 5: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Какая из следующих функция выполняется раньше: Random Number, Add или Divide?
  Random Number
  Divide
  Add
  Unknown (неизвестно)
Notes: Ответ - d.

## Slide 6: Заключение – ответ на контрольный вопрос
Какая из следующих функция выполняется последней: Random Number, Subtract or Add?
  Random Number
  Subtract
  Add
  Unknown (неизвестно)
Notes: Ответ - b.

## Slide 7: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Из каких трех частей состоит VI?
  Front Panel
  Block Diagram
  Project
  Icon/Connector Pane
Notes: Ответ - a, b и d.

## Slide 8: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Как запретить автоматическую обработку ошибок?
  Включить подсветку выполнения
  Соединить выходной кластер ошибки subVI со входным кластером ошибки другого subVI
  Установить флажок в поле Show Warnings диалогового окна Error List
Notes: Ответ - b.

## Slide 9: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Из каких компонентов состоит кластер ошибок?
  Status: Boolean
  Error: String
  Code: 32-bit integer
  Source: String
Notes: Ответ – a, c и d.

## Slide 10: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Что позволяет отличить на блок-диаграмме элемент управления от элемента индикации?
  Caption (Название)
  Location (Положение)
  Label (Метка)
  Value (Значение)
Notes: Ответ - c.

## Slide 11: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Какая структура должна выполняться по крайней мере один раз?
  While Loop
  For Loop
Notes: Ответ - a.

## Slide 12: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Какой объект доступен только на блок-диаграмме?
  Control (Элемент управления)
  Constant (Константа)
  Indicator (Элемент индикации)
  Connector Pane (Панель подключения)
Notes: Ответ - b.

## Slide 13: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Если вы щелкнули по булевскому элементу управления, какое его механическое действие является причиной изменения булевского значения из состояния False в состояние True и сохранения в состоянии True, пока вы не отпустите элемент управления и LabVIEW не прочтет этот значение?
  Switch Until Released
  Switch When Released
  Latch Until Released
  Latch When Released
Notes: Ответ - c.

## Slide 14: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Можно ли создать массив массивов? .
  True (да)
  False (нет) Вы не можете перетащить объект типа массив в контейнер массива. Однако вы можете создать двумерный массив.
Notes: Ответ - False. Вы не можете перетащить данные типа массив в контейнер массива. Однако вы можете создать двумерный массив.

## Slide 15: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Что покажет индикатор итераций после выполнения этого VI? Число итераций = 4
Notes: Ответ - 4.
LabVIEW не допускает выхода за пределы размера массива. Это способствует защите от ошибок программирования. Математические функции LabVIEW выполняются аналогично – если вы подключили ко входу x функции Add массив из 10 элементов, а ко входу y этой же функции массив из 5 элементов, то выходной массив будет содержать 5 элементов.
На индикатор числа итераций выводится 4, несмотря на то, цикл выполняется 5 раз, т.к. счет итераций начинается с нуля.

## Slide 16: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Вы переработали элемент управления, выбрав из выпадающего меню Type Def. Status вариант Control, и сохранив элемент, как файл.ctl. Затем вы используете экземпляры переработанного элемента на лицевой панели. Если вы откроете файл.ctl и модифицируете элемент управления, отразятся ли изменения на лицевой панели?
    Yes (Да)
    No (Нет)
Notes:   Ответ - Нет. Здесь нет связи между переработанным (пользовательским) элементом и экземплярами элемента управления или индикации в VI. Вы должны использовать type definition или strict type definition для обновления экземпляров при обновлении оригинального элемента type definition или strict definition.

## Slide 17: Заключение – Ответ на контрольный вопрос
Вы вводите данные, представляющие окружность. Эти данные состоят из трех чисел двойной точности: координаты x, координаты y и радиуса. В будущем вам может потребоваться расширить все экземпляры данных окружности для дополнения цвета окружности, задаваемого целым числом. Как вы должны изменить представление окружности на лицевой панели?
    3 отдельных элемента для двух координат и радиуса
    Кластер, содержащий все данные
    Пользовательский элемент, содержащий кластер
    Элемент type definition, содержащий кластер
    Массив из 3-х элементов
Notes: Ответ - d.

## Slide 18: Заключение – Контрольный вопрос
Непрерывно работающая программа тестирования сохраняет в одном файле результаты всех тестов, выполняющихся в течение одного часа по мере их получения. Если основной целью является скорость выполнения программы, какие функции файлового ввода-вывода нужно использовать?
  VI файлового ввода-вывода низкого уровня
  VI файлового ввода-вывода высокого уровня
Notes: Ответ - a.

## Slide 19: Заключение – Контрольный вопрос
Если вы хотите видеть данные в текстовом редакторе, подобном Notepad, какой формат файла нужно использовать при сохранении данных?
  ASCII
  TDMS
Notes: Ответ - - is a.

## Slide 20: Заключение – Контрольный вопрос
Какая из следующих цепочек соответствует основному алгоритму программирования DAQmx?
  Create Task»Configure Task»Acquire/Generate Data»Start Task
  Acquire/Generate Data»Start Task»Clear Task
  Start Task»Create Task»Configure Task»Acquire/Generate Data»Clear Task
  Create Task»Configure Task»Start Task»Acquire/Generate Data»Clear Task
Notes: Ответ - d.

## Slide 21: Заключение – Контрольный вопрос
VISA – это высокоуровневые API, вызывающие драйверы низкого уровня.
  True (Да)
  False (Нет)
Notes: Ответ - a.

## Slide 22: Заключение – Контрольный вопрос
Какая настройка терминала subVI может послужить причиной ошибки, если этот терминал не подключен?
  Required
  Recommended
  Optional
Notes: Ответ - a.

## Slide 23: Заключение – Контрольный вопрос
Вы должны создать специальную иконку для использования VI в качестве subVI.
  True (Да)
  False (Нет) Нет необходимости создавать специальную иконку для использования VI в качестве subVI, но это настоятельно рекомендуется для того, чтобы ваш код был более читабельным.
Notes: Ответ - False. Нет необходимости создавать специальную иконку для использования VI в качестве subVI, но это настоятельно рекомендуется для того, чтобы ваш код был более читабельным.

## Slide 24: Заключение – Контрольный вопрос
    При использовании структуры Sequence вы можете остановить выполнение на любой стадии последовательности.
    True (Да)
    False (Нет) Вы не можете остановить выполнение на любой стадии последовательности.
Notes: False (Нет). Вы не можете остановить выполнение на любой стадии последовательности.

## Slide 25: Заключение – Контрольный вопрос
Какие из следующих преимуществ дает применение конечного автомата взамен последовательной структуры?
    Вы можете изменять порядок выполнения в последовательности
    Вы можете повторять отдельные элементы последовательности
    Вы можете задать условия, которые определяют, когда должен выполняться элемент последовательности
    Вы можете остановить выполнение программы в любом месте последовательности
Notes: Ответ - a, b, c и d.

## Slide 26: Заключение – Контрольный вопрос
Вы должны использовать переменные где только возможно.
    True (Да)
    False (Нет) Переменные нужно использовать только, когда это необходимо. Где только возможно, используйте проводники для передачи данных.
Notes: Ответ – False. Переменные нужно использовать только, когда это необходимо. Где только возможно, используйте проводники для передачи данных.

## Slide 27: Заключение – Контрольный вопрос
Какие из объектов не могут передавать данные?
    Semaphores
    Functional global variables
    Local variables
    Single process shared variables
Notes: Ответ - a.

## Slide 28: Заключение – Контрольный вопрос
Какие из объектов нужно использовать в проекте?
    Local variable
    Global variable
    Functional global variable
    Single-process shared variable
Notes: Ответ - d.

## Slide 29: Заключение – Контрольный вопрос
Какие из объектов не могут быть использованы для обмена данными между несколькими VI?
    Local variable
    Global variable
    Functional global variable
    Single-process shared variable
Notes: Ответ - a.