## Slide 1: Что-то по генераторам крутое
Выполнила: Величкина А. С.
Руководитель: Усков Г. К.

## Slide 2: Цель и задачи
Цель: разработка способа формирования сверхширокополосных (СШП) электрических импульсов субнаносекундной длительности с возможностью управления формой, амплитудой и длительностью результирующих сигналов.
Задачи:
анализ различных подходов к формированию импульсов и выбор наиболее подходящего для формирования сверхкоротких электрических импульсов (СКИ) с заданными требованями;
моделирование и изготовление сверхширокополосных сумматоров конструкции Уилкинсона для сложения СКИ и получения импульсов в форме производных от гауссовой кривой;
реализация схем генерации однополярных СКИ на основе ДНЗ;
разработка программного обеспечения для автоматизированной обработки результатов экспериментов
экспериментальное подтверждение метода формирования электрических импульсов различных форм.

## Slide 3: Сумматоры конструкции Уилкинсона
Рис. 1. Модель сумматора
Таблица 1. Параметры сумматора
Рис. 2. Фото экспериментальной установки

## Slide 4: S-параметры сумматора
Рис. 3. S-параметры сумматора
Цели оптимизации:
S11, S22 – не более -15 дБ;
S21 – не менее -5 дБ;
S23 – не более -15 дБ.
Расширение частотного диапазона сумматора Уилкинсона для формирования сверхкоротких импульсов / К. В. Смусева, А. Е. Елфимов, Г. К. Усков, А. С. Величкина // Радиолокация, навигация, связь : Сборник трудов XXVIII Международной научно-технической конференции

## Slide 5: Пятипортовый сумматор
Рис. 4б. Пятипортовый сумматор: экспериментальный макет
Таблица 2. Параметры сумматора
Рис. 4а. Пятипортовый сумматор: референс

## Slide 6: S-параметры сумматора
Рис. 5. S-параметры сумматора
Цели оптимизации:
S22, S25 – не более -15 дБ;
S21 – не менее -5 дБ;
S23 – не более -15 дБ.

## Slide 7: Двухканальный генератор СКИ
Рис. 6. Электрическая схема
Рис. 7. Экспериментальный образец
Перестраиваемый генератор СКИ с низким уровнем звона / А. Е. Елфимов, А. С. Величкина, Г. К. Усков, А. М. Бобрешов // VI научный форум телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2023
Рис. 8. Формирование импульса

## Slide 8: Полученный результат
Рис. 9. СКИ в модели генератора
Рис. 10. Влияние задержки между управляющими импульсами
Рис. 9. СКИ с генератора: модель и эксперимент
Chart: Задержка, нс
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
Амплитуда,В | 52.7 | 52.3 | 51.2 | 48.7 | 44.5 | 39.3 | 36
Длительность, нс | 315 | 313 | 294 | 260 | 233 | 210 | 160

## Slide 9: Результаты эксперимента
Рис. 11. Четыре импульса на входе сумматора и импульсы с выхода с разными задержками
(а)
(б)
(в)
(г)
Формирование дуплета Гаусса с помощью конфигурируемого генератора СШП сигналов / Г. К. Усков, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, А. С. Величкина // Журнал радиоэлектроники. – 2023. – № 9.

## Slide 10: Спектры СКИ
(а)
(б)
(в)
Рис. 12. Спектры сигналов на выходе сумматора: а) – спектр дуплета Гаусса; б) – спектр моноцикла Гаусса; в) – спектр импульса Эрмита

## Slide 11: Возможности перестройки
Длительность, пс | Ширина по уровню -3 дБ, ГГц | Ширина по уровню -10 дБ, ГГц
235 | 1.77 | 3.08
190 | 2.02 | 3.69
165 | 2.31 | 4.29
150 | 2.58 | 4.53
Таблица 3. Зависимости ширины спектра от длительности импульса
Изменения длительности гауссовых биполярных импульсов с помощью реконфигурируемого генератора сверхкоротких импульсов / А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, Г. К. Усков, К. В. Смусева // Радиолокация, навигация, связь : Сборник трудов XXIX Международной научно-технической конференции
Рис. 13. Диапазон перестройки сигналов
Перестройка по ширине спектра составила порядка 30%

## Slide 12: Оценка импульсов
Формулы для оценки
Гауссовый импульс
Елфимов, А. Е. Оценка квазигауссовских импульсов с помощью метода NMSE / А. Е. Елфимов, А. С. Величкина, Г. К. Усков // Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2023) : Сборник тезисов докладов X Международной заочной научно-технической конференции, Тольятти, 20 апреля 2023 года

## Slide 13: Заключение
В ходе исследований была разработана и исследована методика формирования СШП-импульсов с возможностью получения сигналов разных форм, регулировкой длительности и ширины спектра.
На генераторах СКИ с ДНЗ удалось получить импульсы со следующими параметрами:
амплитуда: 40В;
длительность: 200 пс;
уровень звона: 4%
отклонение от идеальной формы (NMSE): – 15дБ.
В комплексе были получены сигналы со следующими параметрами:
импульс в форме моноцикла Гаусса с размахом амплитуды 42 В, длительность от пика до пика 200 пс и общей длительностью 700 пс;
импульс Эрмита с амплитудой более 10 В и общей длительностью 300 пс;
дуплет Гаусса с размахом 24 В, длительностью от первого положительного пика до второго 1.2 нс и общей длительностью 2.4 нс.
Возможности перестройки системы по ширине спектра составили порядка 30%

## Slide 14: Спасибо за внимание

## Slide 15: Результаты автоматизированных измерений
Двумерная диаграмма амплитуд (а) и длительностей (б) отрицательных импульсов
(а)
(б)

## Slide 16: Результаты автоматизированных измерений
Двумерная диаграмма амплитуд (а) и длительностей (б) положительных импульсов
(а)
(б)

## Slide 17: Зависимость длительностей импульсов от параметров запускающих сигналов
Chart: Длительность запускающего импульса, нс
| 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16
 | 34.4 | 35.6 | 36.6 | 37 | 37.8 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
Chart: Длительность запускающего импульса, нс
| 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16
 | 185 | 194 | 196 | 200 | 206 | 211 | 213 | 215 | 220 | 223 | 224 | 227 | 228 | 227 | 232 | 237 | 234 | 236 | 233 | 236 | 236
Результаты эксперимента
Схема эксперимента